## Slide 1: ORGANISASI KOMPUTER
INSTRUKSI-INSTRUKSI KOMPUTER

## Slide 2: TUJUAN PEMBELAJARAN
Tujuan Pembelajaran agar Mahasiswa
mengerti tentang :
Instruksi-instruksi komputer,
file register,
optimasi register
pipelining,
processor superscalar

## Slide 3
Salah satu bentuk yang paling terlihat dari evolusi yang berhubungan dengan komputer adalah dari bahasa pemrograman. Dimana biaya hardware menurun, biaya perangkat lunak relatif telah meningkat . Seiring dengan itu , kekurangan kronis programmer telah mendorong naiknya biaya perangkat lunak, biaya utama dalam siklus hidup sistem adalah perangkat lunak , bukan perangkat keras . Menambah biaya , dan ketidaknyamanan ini , adalah elemen tidak dapat diandalkan : itu adalah umum untuk program , baik sistem dan aplikasi, untuk terus menunjukkan bug baru setelah beberapa tahun beroperasi .

## Slide 4
Tanggapan dari para peneliti dan industri telah mengembangkan semakin bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kuat dan kompleks. Bahasa tingkat tinggi ini (Hlls) memungkinkan programmer untuk mengekspresikan algoritma lebih singkat , mengambil mengurus banyak detail , dan sering mendukung secara alami penggunaan pemrograman terstruktur atau desain berorientasi objek . Sayangnya , solusi ini menimbulkan masalah lain , yang dikenal sebagai kesenjangan semantik , perbedaan antara operasi disediakan dalam Hlls dan yang disediakan dalam arsitektur komputer . Gejala kesenjangan ini diduga termasuk eksekusi inefisiensi , ukuran program mesin yang berlebihan , dan kompleksitas kompiler .

## Slide 5
Desainer menanggapi dengan arsitektur dimaksudkan untuk menutup kesenjangan ini . Fitur utama termasuk besar set instruksi , puluhan mode pengalamatan , dan berbagai pernyataan HLL dilaksanakan di hardware . Salah satu contoh yang terakhir adalah KASUS instruksi mesin pada VAX ("virtual address extension"). Set instruksi yang kompleks tersebut dimaksudkan untuk • Kemudahan tugas penulis compiler . • Meningkatkan efisiensi eksekusi , karena urutan kompleks operasi dapat diimplementasikan dalam microcode . • Memberikan dukungan untuk lebih kompleks dan canggih sebuah Hll .

## Slide 6: Eksekusi instruksi
Karakteristik-karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer.
Operasi CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dieksekusinya. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai intruksi mesin atau instruksi computer. Set fungsi dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat di eksekusi oleh CPU dikenal sebagai set instruksi CPU.

## Slide 7
1. Elemen-elemen instruksi mesin :
Kode Operasi : menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan (misalnya: ADD,I/O). Operasi itu dispesifilan oleh sebuah kode biner, dikenal sebagai kode operasi.
Acuan Operand Sumber : Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operand sumber, dengan kata lain, operand adalah input bagi operasi.
Acuan Operand Hasil: Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil.
Acuan Instruksi Berikutnya: Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Instuksi berikutnya yang akan diambil berada di memori utama atau pada system memori virtual, akan berada baik di dalam memori utama atau memori sekunder.

## Slide 8
2. Representasi Instruksi
Di dalam computer, instruksi dipresentasikan oleh sehimpunan bit. Himpunan bit ini dibagi menjadi beberapa bidang, dengan bidang-bidang ini berkaitan dengan elemen-elemen yang akan memuat instruksi. Layout instruksi ini dikenal sebagai bentuk instruksi.
Pada sebagian besar set instruksi, dapat digunakan lebih dari satu bentuk. Selama berlangsungnya eksekusi instruksi, instruksi dibaca ke dalam register instruksi yang terdapat dalam CPU. Untuk melakukan operasi yang diperlukan, CPU harus dapat mengeluarkan data dari berbagai bidang instruksi. Opcode direpresentasikan dengan singkatan-singkatan, yang disebut mnemorik, yang mengindikasikan operasi, contohnya adalah:
-ADD Add (Menambahkan)
-SUB Substract (Pengurangan)
-MPY Multiply (Perkalian)
-DIV Divide (Pembagian)
-LOAD Muatkan data data dari memori
-STOR Simpan data ke memori
Operand-operand juga direpresentasikan secara simbolik. Misalnya instruksi ADD R,N Berarti tambahkan nilai yang terdapat pada lokasi N ke isi register R. Dalam contoh ini, N berkaitan dengan alamat lokasi di dalam memori, dan R berkaitan dengan register tertentu. Perlu dicatat bahwa operasi dilakukan terhadap isi alamat, bukan terhadap alamatnya.

## Slide 9
3. Jenis-Jenis Instruksi
Pengolahan Data : Instrusi-instruksi aritmatika dan logika
Penyimpanan Data : Instriksi-instruksi memori
Perpindahan Data : Instruksi I/O
Kontrol : Instruksi pemeriksaan dan percabangan
Suatu komputer harus memiliki set instruksi yang memungkinkan pengguna untuk memformulasikan pengolahan data atau dengan memperhatikan kemampuan pemrograman bahasa tingkat tinggi. Agar dapat dieksekusi, setiap program yang ditulis dalam bahasa program tingkat tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Jadi, set instruksi mesin harus dapat mengekspresikan setiap instruksi bahasa tingkat tinggi.

## Slide 10
4. Jumlah Alamat
Salah satu cara tradisional dalam menjelaskan arsitektur prosesor adalah dengan memakai jumlah alamat yang terdapat pada masing-masing instruksi. Instruksi aritmatika dan logika memerlukan operand yang berjumlah banyak. Secara virtual, seluruh operasi eritmatika dan logika merupakan uner/unary (satu operand) atau biner (dua operand). Dengan demikian, memerlukan maksimum dua alamat untuk acuan operand. Hasil sebuah operasi akan memerlukan alamat ketiga.

## Slide 11
5. Set Instruksi
Set instruksi menentukan banyak fungsi yang akan dilakukan oleh CPU dan karena itu memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU. Set instruksi merupakan alat bagi pemrogram untuk mengontrol CPU. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan pemrogram harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan fundamental yang paling signifikan meliputi:
Repertoire Operasi: Berapa banyak dan opersai-operasi apa yang harus disediakan, dan sekompleks apakah operasi itu seharusnya.
Jenis data : berbagai jenis data pada saat operasi dijalankan
Bentuk instruksi : Panjang instruksi (dalam bit), jumlah alamat, ukuran bidang, dan sebagainya.
Register : Jumlah register CPU yang dapat diacu oleh instruksi, dan fungsinya.
Pengalamatan: Mode untuk menspesifikasikan alamat suatu operand.

## Slide 12
Semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi komputer semakin lambat
Semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program komputer juga semakin lambat
Oleh karena itu, CPU masakini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi, tergantung konteksnya

## Slide 13: FILE REGISTER
Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Register-register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU.

## Slide 14
Register merupakan media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat pengolahan data. Register merupakan media penyimpanan yang bersifat sementara, artinya data hanya akan berada dalam registers saat data tersebut dibutuhkan selama komputer masih hidup, ketika suatu data tidak diperlukan lagi maka ia tidak berhak lagi berada di dalam register, dan ketika komputer dimatikan maka semua data yang berada di dalamnya akan hilang.

## Slide 15
Register CPU yang dapat digunakan oleh pemrogram, dengan menggunakan set intsruksi memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasian sebagai operand atau alamat operand.
Register CPU yang dapat digunakan oleh pemrogram, dengan menggunakan set intsruksi memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasian sebagai operand atau alamat operand.

## Slide 16
a. General Purpose Register
    Digunakan untuk mode pengalamatan dan data.
    Akumulator ( aritmatika, Shift, Rotate)
    Base Register (Rotate,Shift, aritmatika)
    Counter Register ( Looping)
    Data Register (menyimpan alamat I/O device).
b. Register Alamat
    Digunakan untuk mode pengalamatan
    Segment Register (Code Segment, Data Segment, Stack Segment, Extra Segment)
    Register Index (Stack Index, Data Index)
    Stack Pointer
c. Register Data
    Digunakan untuk menampung data
d. Register Kode Status Kondisi (Flag)
    Kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya

## Slide 17
Penggunaan File Register Besar
Alasan diperlukannya penyimpanan register adalah dengan melihat kenyataan bahawa penyimpanan register merupakan perangkat penyimpanan yang paling cepat, yang lebih cepat dibandingkan dengan memory utama dan memory cache
File register secara fisik berukuran kecil danumumnya berada pada satu keping dengan ALU dan Control Unit dan hanya memakai alalat yang lebih pendek dibandingkan dengan alamat-alamat cache dan memory.

## Slide 18
Register Windows
Penggunaan register dalam jumlah besar akan mengurangi kebutuhan mengkases memory
Pada setiap panggilan, variabel lokal harus disimpan dari register ke memori, sehingga register dapat digunakan kembali oleh Program. Selanjutnya, parameter harus dilalui. Pada saat variable lokal kembali, Program yang lama harus dipulihkan (dimuat kembali ke register) dan hasilnya harus diteruskan kembali ke program induk.

## Slide 19: Optimasi Register
REDUCE INSTRUCTION SET COMPUTER (RISC) Kata “reduced” berarti pengurangan pada set instruksi. RISC merupakan rancangan arsitektur CPU yang mengembil dasar filosofi bahwa prosesor dibuat dengan arsitektur yang tidak rumit dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Dengan kata lain RISC adalah arsitektur komputer dengan kumpulan perintah (instruksi) yang sederhana, tetapi dalam kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi setiap siklus instruksinya

## Slide 20
RISC menyederhanakan rumusan perintah sehingga lebih efisien dalam penyusunan kompiler yang pada akhirnya dapat memaksimumkan kinerja program yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi.
Ada beberapa elemen penting dalam arsitektur RISC, yaitu :
Set instruksi yang terbatas dan sederhana
Register general-purpose yang berjumlah banyak, atau pengguanaan teknologi kompiler untuk mengoptimalkan pemakaian regsiternya.
Penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi.

## Slide 21
Konsep Arsitektur RISC banyak menerapkan proses eksekusi pipeline. Dengan jumlah perintah tunggal yang lebih banyak eksekusi secara pipeline memerlukan waktu yang lebih singkat. RISC memerlukan memori yang lebih besar untuk mengakomodasi program yang lebih besar sehingga dengan mengoptimalkan memori register diharapkan siklus operasi semakin cepat.

## Slide 22
Eksekusi instruksi RISC
Waktu Eksekusi = N x S x T
N = jumlah perintah
S = Jumlah rata-rata langkah per perintah
T = waktu yang diperlukan untuk melakasanakan satu langkah

## Slide 23
RISC vs CISC
Dari kecepatan RISC lebih cepat dibandingkan dengan CISC (complex instruction Set Computer) ini disebabkan selain karena instruksi-instruksi pada RISC lebih mudah untuk diproses RISC juga menyederhanakan instruksi.
Sedangkan CISC dirancang untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk pekerjaan yang diberikan (jumlah perintah sedikit tapi rumit) Dalam CISC banyak terdapat perintah bahasa mesin.

## Slide 24
Kelebihan teknologi RISC :
Berkaitan dengan penyederhanaan kompiler, pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi dan meningkatkan pipeline jauh lebih mudah menggunakan RISC dibandingankan menggunakan CISC.

## Slide 25
Arsitektur RISC memiliki kecendrungan lebih menekankan pada refrensi register dibandingkan refrensi memori dan refrensi register memerlukan jumlah bit yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi yang lebih cepat.
Kecendrungan operasi register ke register akan lebih menyerderhanakan unit kontrol serta mengoptimasi register akan menyebabkan operand-operand yang sering diakses akan tetap berada dipenyimpanan berkecepatan tinggi.
Penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana.

## Slide 26
Kekurangan RISC dibanding dengan CISC
Program yang dihasilan dalam bahasa simbolik kan lebih panjang (instruksinya lebih banyak)
Program berukuran lebih besar sehingga memerlukan memori yang lebih banyak.

## Slide 27: Processor Pipelining dan Superscalar
Pipeline
Adalah meningkatkan kinerja komputer dengan cara saling overlap tahapan dari instruksi yang berbeda. Pada pipenline untuk melakukan proses (stages) overlapping dibutuhkan paling tidak setengah clock. Sedangkan superscalar mengijinkan proses untuk bekerja secara bersamaan pada saat clock yang sama.

## Slide 28: Processor Pipelining dan Superscalar
Pengertian Superscalar :
Salah satu jenis dari arsitektur, dimana superscalar adalah sebuah uniprocessor yang dapat mengeksekusi dua atau lebih operasi scalar dalam bentuk paralel.
Satu kesatuan instruksi (berupa ; arithmetic, pembacaan/penyimpanan, conditional branch) yang dapat diinisialisasi dan dieksekusi secara bebas (tidak tergantung instruksi lain).
Seperti yang diaplikasikan pada sistem RISC & CISC.

## Slide 29
Ilustrasi Superscalar dan Pipeline

## Slide 30
Alasan desain Superscalar
Sebagian besar operasi menggunakan besaran/nilai scalar.
Operasi ini memungkinkan peningkatan kinerja sistem hingga level tertentu.

## Slide 31
Implementasi Superscalar
Proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan.
Logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register.
Mekanisme untuk mengkomunikasikan nilai tersebut.
Mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel.
Tersedianya sumber untuk eksekusi paralel dari beberapa instruksi.
Mekanisme processing instruksi dengan urutan yg sesuai.

## Slide 32
Pada Pentium, implementasi superscalar dapat dijabarkan sebagai berikut :
80486 – CISC.
Pentium.
ada beberapa komponen superscalar.
2 unit eksekusi integer yang terpisah.
Pentium Pro – Full superscalar.
Memperhalus models subsequent & Meningkatkan design superscalar.

## Slide 33
Pentium 4 Diagram

## Slide 34
Pada x86 hingga Pentium ada 5 tahapan pipeline.
Pentium 4 Pipeline

## Slide 35
Pentium 4 Pipeline Operation (1)

## Slide 36
Pentium 4 Pipeline Operation (2)

## Slide 37
Pentium 4 Pipeline Operation (3)

## Slide 38
Pentium 4 Pipeline Operation (4)

## Slide 39
Pentium 4 Pipeline Operation (5)

## Slide 40
Pentium 4 Pipeline Operation (6)