## Slide 1: Set instruksi

## Slide 2: Karakteristik Instruksi Mesin
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karakteristik adalah ciri-ciri khusus atau mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu.
Instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas).
Mesin adalah perkakas untuk menggerakkan, atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda-roda dan digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak yang menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam.
Jadi, karakteristik-karakteristik instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam pemrograman komputer

## Slide 3: Set instruksi (instruction set):
Sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU
Instruksinya berbentuk machine code(bahasa mesin), aslinya seluruhnya dalam bilangan biner
Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti bahasa yang dapat dimengerti manusia, dikenal dengan bahasa Assembly

## Slide 4: Karakteristik Instruksi Mesin
Instruksi mesin (machine intruction) yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU.
Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi (instruction set) CPU.
Mempelajari karakteristik instruksi mesin, meliputi
  Elemen – elemen intruksi mesin
  Representasi instruksinya
  Jenis – jenis instruksi
  Penggunaan alamat
  Rancangan set instruksi

## Slide 5: JENIS OPERAND
Instruksi mesin melakukan operasi terhadap data. Pada umumnya data dikategorikan ke dalam angka, karakter dan data logika.
Ada tiga jenis operand, yaitu:
Angka
Bahasa mesin yang di dalamnya terdapat tipe data numerik. Ada tiga tipe operand angka, yaitu binary integer, binary floating point, dan desimal.
Karakter
Bahasa mesin yang di dalamnya berupa teks atau kumpulan beberapa karakter dan sistemnya masih dengan desain biner. Satndar operand karakter yang dipakai biasanya American Standart Code for Information Interchange atau ASCII.
Data Logika
Di dalam setiap kata atau dokumen adalah kesatuan unit data yang setiap datanya bernilai 0 (bernilai false) hingga 1 (bernilai true). Sehingga setiap data dipandang sebagai data logika.

## Slide 6: JENIS OPERASI
Katagori operasi berdasarkan fungsi dan tipenya:
  Transfer data
  Aritmatika
  Logika
  Konversi
  Input/output
  Kendali sistem
  Kendali transfer

## Slide 7: a. Transfer Data
Pada instruksi transfer data, harus ditentukan beberapa hal.
  Pertama, penentuan lokasi sumber dan tujuan dari operan. Lokasi operand dapat terletak di memori, register atau stack.
  Kedua, panjang data yang akan ditransfer harus diketahui.
  Ketiga, sama untuk semua instruksi dengan operan, cara pengalamatannya harus ditentukan.
No | Tipe | Instruksi | 
 |  | Nama | Aksi
1 | Transfer data | MOVE | Mentransfer data dari lokasi sumber ke lokasi tujuan
 |  | LOAD | Mentransfer data dari lokasi memori ke register CPU
 |  | STORE | Mentransfer data dari register CPU ke lokasi memori
 |  | PUSH | Mentransfer data dari sumber ke stack
 |  | POP | Mentransfer data dari stack ke tujuan
 |  | XCHG | Saling menukar isi sumber dan tujuan
 |  | CLEAR | Me-reset tujuan dengan semua bit ‘0’
 |  | SET | Mengeset tujuan dengan semua bit ‘1’

## Slide 8: b. Aritmatika
Pada umumnya komputer menyediakan operasi aritmatika / perhitungan dasar seperti : penambahan, pengurangan,perkalian dan pembagian. Operasi aritmatika tersebut disediakan untuk menangani bilangan integer bertanda (fixed-point), juga bilangan floating point atau desimal.
No | Tipe | Instruksi | 
 |  | Nama | Aksi
2 | Aritmatika | ADD | Penjumlahan, hitung jumlah dari 2 operan
 |  | SUB | Pengurangan, hitung selisih dari 2 operan
 |  | MUL | Perkalian, hitung hasil kali dari 2 operan
 |  | DIV | Pembagian, hitung hasil bagi dari 2 operan
 |  | NEG | Negasi, ganti tanda operan
 |  | INC | Tambahkan 1 pada operan
 |  | DEC | Kurangkan 1 dari operan
 |  | SHIFT A | Geser operan (kekiri atau kekanan)

## Slide 9: c. Logika
Operasi untuk memanipulasi setiap bit dari sebuah word atau unit (yang dapat diberi alamat) lainnya, operasi ini juga di sebut "bit twiddling". Bit-bit tersebut didasarkan pada operasi boolean.
No | Tipe | Instruksi | 
 |  | Nama | Aksi
3 | Logika | NOT | Komplemenkan (komplemen 1) operan
 |  | OR | Lakukan operasi logika OR pada operan
 |  | AND | Lakukan operasi logika AND pada operan
 |  | XOR | Lakukan operasi logika XOR pada operan
 |  | SHIFT | Geser operan (kekiri atau kekanan), isi nilai pada ujung bit
 |  | ROT | Geser operan (kekiri atau kekanan) dengan berputar
 |  | TEST | Uji kondisi yang ditetapkan dan pengaruhi flag yang sesuai

## Slide 10: d. Konversi
Instruksi konversi adalah instruksi-instruksi yang mengubah format atau beroperasi pada format data.Contohnya yaitu mengkonversi dari desimal ke biner.
4 | Konversi | TRANSLATE | Menterjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespodensi
 |  | CONVERT | Mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya (contoh decimal ke biner)

## Slide 11: e. Input/Output
Pendekatan I/O yang bisa diambil, diantaranya programmed I/O (isolated dan memory mapped), DMA, dan penggunaan prosesor I/O. Implementasi instruksi I/O banyak dilakukan dengan hanya menyediakan beberapa instruksi I/O, dengan tindakan spesifik yang ditentukan oleh parameter, kode, atau kata perintah.
5 | Input/Output | IN (read) | Mentransfer data dari perangkat atau port i/o yang ditentukan ke tujuan (memori utama atau register)
 |  | OUT (write) | Mentransfer data dari sumber yang ditentukan ke perangkat atau port i/o
 |  | START I/O | Mentransfer instruksi ke prosesor i/o untuk menginisiasi operasi i/o
 |  | TEST I/O | Mentransfer informasi status dari sistem i/o ke instruksi yang ditentukan

## Slide 12: f. Kendali Sistem
Instruksi kendali sistem adalah instruksi yang dapat dieksekusi hanya ketika prosesor dalam keadaan tertentu atau mengeksekusi program pada area khusus dalam memori.Biasanya, instruksi ini dipesan untuk digunakan sistem operasi.Berikut beberapa contoh operasi kendali sistem. Sebuah instruksi kendali sistem boleh membaca atau mengubah kendali register. Contoh lainnya adalah instruksi untuk membaca atau memodifikasi penyimpanan protection key, seperti yang digunakan pada sistem memori EAS/390. Contoh lain adalah akses untuk memproses blok kontrol dalam sistem multiprogramming.

## Slide 13: g. Kendali Trasfer
Operasi transfer kendali yang ada pada set instruksi : seperti branch, skip, dan procedurecall.
Instruksi brach (cabang) sering juga disebut instruksi jump, memiliki sebuah operan yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Instruksi ini dapat dibedakan menjadi conditional branch dan unconditional branch.
Instruksi skip digunakan untuk melewati baris instruksi dan tidak membutuhkan alamat tujuan. Contohnya intruksi ISZ (increment-skip-if-zero).
Instruksi procedure call digunakan untuk pemanggilan procedure(subprogram). Mekanisme procedure terdiri dari 2 instruksi utama : instruksi call yang berarti melakukan percabangan ke lokasi yang menunjuk ke procedure, dan instruksi return yang berarti kembali dari procedure ke lokasi dimana procedure tersebut dipanggil.
4 | Kendali Transfer | JUMP | Perpindahan tak bersyarat, masukkan alamat yang ditetapkan ke PC
 |  | JUMPIF | Perpindahan bersyarat, masukkan alamat yang ditetapkan ke PC jika kondisi terpenuhi
 |  | JUMPSUB | CALL, simpan ‘status program control’ yang sekarang, pindah kealamat yang ditetukan ke PC
 |  | RET | RETURN, restore ‘status program control’ dari stack ke PC dan register/flag yang relevan lainnya

## Slide 14: BAHASA ASSEMBLY

## Slide 15
Pada umumnya program ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplimentasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi computer dimana program akan dijalankan.
Terdapat lima mode pengalamatan, yaitu direct, indirect, register, register indirect, immediate, displacement, dan stack.

## Slide 16: Jenis – Jenis dari Mode Pengalamatan
1. Direct Addresing
Dalam mode pengalamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Contohnya: MOV A,30h. Mode pengalamatan ini cukup cepat, meskipun harga yang didapat tidak langsung seperti immediate, namun cukup cepat karena disimpan dalam RAM internal. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel.
Kelebihan
Field alamat berisi efektif address sebuah operand
Kelemahan
Keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word

## Slide 17
2. Indirect Addresing
Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode pengalamatan indirect addressing selalu merujuk pada RAM internal dan tidak pernah merujuk pada SFR.
Kelebihan
Ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi
Kekurangan
Diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat preoses operasi

## Slide 18
3. Immediate Addresing
Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Contohnya: MOV A,20h
Keuntungan
  Tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operand
  Menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat
Kekurangan
Ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat

## Slide 19
4. Pengenalan pada Register Addressing
Register adalah merupakan sebagian memori dari mikro prosessor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama.
Keuntungan pengalamatan register
  Diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori
  Akses ke regster lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat
  Kerugian
  Ruang alamat menjadi terbatas

## Slide 20
5. Register Indirect Addressing
Metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung Kelebihanan dan kekurangan pengalamatan register tidak langsung adalah sama dengan pengalamatan tidak langsung.
Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak
Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung

## Slide 21
6. Displacement Addressing dan Stack Addresing
Displacement Addressing
Displaceent Addresing adalah menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register.
Ada tiga model displacement : Relative addressing, Base register addressing, Indexing
Relative addressing
Register yang direferensi secara implisit adalah progra counter (PC). Alamat efektif relative addresing didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan ke field alamat.
Base register addresing,
Register yang direferensi berisi sebuah alamat memori, dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu . Referensi register dapat eksplisit maupun implisit. Memanfaatkan konsep lokalitas memori

## Slide 22
Indexing ad
Field alamat mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut. Merupakan kebalikan dari mode base register. Field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing. Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program-program iterative.
2. Stack
Stack adalah array lokasi yang linier = pushdown list = last-in-first-out. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Butir ditambakan ke puncak stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara parsial. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack. Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack pointer mereferensi ke elemen ketiga stack. Stack pointer tetap berada dalam register
Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung.

## Slide 23
Operasi set instruksi untuk transfer data :
MOVE : memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan
STORE : memindahkan word dari prosesor ke memori.
LOAD : memindahkan word dari memori ke prosesor.
EXCHANGE : menukar isi sumber ke tujuan.
CLEAR / RESET : memindahkan word 0 ke tujuan.
SET : memindahkan word 1 ke tujuan.
PUSH : memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack.
POP : memindahkan word dari bagian paling atas sumber

## Slide 24
ARITHMETIC
Tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic :
1. Transfer data sebelum atau sesudah.
2. Melakukan fungsi dalam ALU.
3. Menset kode-kode kondisi dan flag.
Operasi set instruksi untuk arithmetic :
1. ADD : penjumlahan 5. ABSOLUTE
2. SUBTRACT : pengurangan 6. NEGATIVE
3. MULTIPLY : perkalian 7. DECREMENT
4. DIVIDE : pembagian 8. INCREMENT
Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operand tunggal.

## Slide 25: Format instruksi
1.Format instruksi 3 alamat
Mempunyai bentuk umum seperti : [OPCODE][AH],[AO1],[AO2]. Terdiri dari satu alamt hasil, dan dua alamat operand
Cotoh: SUB Y,A,B  Y := A – B
Arti : kurangkan isi reg a dengan isi reg B, kemudian simpan hasilnya di reg Y. bentuk bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam computer, tetapi tidak dimungkinkan ada pengunaanya, dalam peongoprasianya banyak register sekaligus dan program lebih pendek.
Contoh: A, B, C, D, E, T, Y adalah register Program: Y = (A – B) / ( C + D × E) SUB Y, A, B Y := A – B MPY T, D, E T := D × E ADD T, T, C T := T + C DIV Y, Y, T Y := Y / T Memerlukan 4 operasi

## Slide 26
2. Format instruksi 2 alamat
Mempunyai bentuk umum : [OPCODE][AH],[AO]. Terdiri dari satu alamat hasil merangkap operand, satu alamat operand
Contoh: SUB Y,B  Y:= Y – B
Arti : kurangkan isi reg Y dengan isi reg B, kemudian simpan hasillnya di reg Y. bentuk bentuk format ini masih digunakan di computer sekarang, untuk mengoprasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak.
Contoh : A, B, C, D, E, T, Y adalah register Program: Y = (A – B) / ( C + D × E) MOVE Y, A Y := A SUB Y, B Y := Y - B MOVE T, D T := D MPY T, E T := T × E ADD T, C T := T + C DIV Y, T Y:= Y / T Memerlukan 6 operasi

## Slide 27
3. Format instruksi 1 alamat
Mempunyai bentuk umum : [OPCODE][AO]. Terdiri dari satu alamat operand, hasil disimpan di accumulator
Contoh : SUB B  AC:= AC – B
Arti : kurangkan isi Acc dengan isi reg B, kemudian simpan hasillnya di reg Acc. bentuk bentuk format ini masih digunakan di computer jaman dahulu, untuk mengoprasikan di perlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah.
Contoh : A, B, C, D, E, Y adalah register Program: Y = (A – B) / ( C + D × E) LOAD D AC := D MPY E AC := AC × E ADD C AC := AC + C STOR Y Y := AC LOAD A AC := A SUB B AC := AC – B DIV Y AC := AC / Y STOR Y Y := AC Memerlukan 8 operasi

## Slide 28
4.Format instruksi 0 alamat
Mempunyai bentuk umum : [OPCODE]. Terdiri dari semua alamat operand implicit, disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operand, akan mengambil isi stack paling atas dan dibawahnya missal : SUB yang mempunyai arti dalam algoritmik : S[top]:=S[top-1]-S[top] dan arti dalam bentuk penjelasan : kurangkan isi stack no2 dari atas dengan isi stack paling atas, kemudian simpan hasilnya di stack paling atas, untuk mengoprasikan ada beberapa instruksi khusus stack PUSH dan POP.
Contoh : A, B, C, D, E, Y adalah register Program: Y = (A – B) / ( C + D × E) PUSH A S[top] := A PUSH B S[top] := B SUB S[top] := A - B PUSH C S[top] := C PUSH D S[top] := D PUSH E S[top] := E MPY S[top] := D × E ADD S[top] := C + S[top] DIV S[top] := (A - B) /S[top] POP Y Out := S[top] Memerlukan 10 operasi

## Slide 29: Stack (tumpukan)
Stack adalah suatu urutan yang elemennya dapat diambil dan ditambah hanya pada posisi akhir (top).contoh dalam kebidupan sehari-hari adalah tumpukan piring disebuah restoran yang tumpukanya ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula.

## Slide 30
1. Macam-Macam Stack
Stack ada 2 operasi paling besar yang dapat dilakukan yaitu:
1. Operasi push yaitu operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir (paling atas).
2. Operasi pop yaitu mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack.

## Slide 31
2. Proses Operasi Stack
Selain operasi dasar stack ada lagi operasi lain dapat terjadi dalam stack yaitu:
Proses Deklarasi yaitu proses pendeklarasian stack.
Proses IsEmpty yaitu proses pemeriksaan apakah stack dalam keadaan kosong.
Proses IsFull yaitu proses pemeriksaan apakah stack telah penuh.
Proses Inisialisasi yaitu proses pembuangan stack kosong, biasanya dengan pemberian nial untuk top.

## Slide 32
3. Operasi-Operasi Stack
a. Pendeklarasian Stack
Suatu stack memiliki beberapa bagian yaitu:
Top : yang berisi posisi data terakhir.
Elemen : yang berisi data yang ada dalam stack bagian inilah yang berbentuk array.
Maks_elemen yaitu variabel yang menunjuk maksimal banyaknya elemen dalam stack.

## Slide 33
b. Inisialisasi
Inisialisasi Stack adalah proses pembuatan suatu stack kosong. Adapun langkah-langkah proses inisialisasi stack yang menggunakan array. Dengan mengisi nilai field top dengan 0. Jika elemen pertama diawali dengan nomor 1, kalau elemen pertamanya array dimulai dengan 0, maka top diisi dengan -1.